Задания по теоретической механике для студентов-заочников агроинженерного факультета и факультета энергетики и электрификации.

Раздел «Динамика»

На основании заданий выполняется контрольная работа №2, содержащая две задачи. Студент во всех задачах выбирает номер рисунка по предпоследней цифре шифра, а номер условия в таблице – по последней.

Задача 1.

Для механизма, изображенного на рисунке, определить угловую скорость кривошипа ОА в положении , определяемом углом . В начальном положении кривошип имеет угловую скорость =2 рад/с, и на него начинает действовать постоянный момент . Массы звеньев равны , , соответственно. Длины звеньев равны , ,  соответственно.

Задача на применение теоремы об изменении кинетической энергии механической системы.

При решении задачи механизм изобразить на чертеже в начальном и текущем положениях, построение выполнить в масштабе, указать значение масштабного коэффициента длины .

Примечание: при определении работ внешних сил необходимые расстояния определять графически, изобразив их на чертеже, считать центр тяжести ползуна 3 расположенным в точке В; при вычислении моментов инерции тел кривошип ОА, шатун АВ, коромысло  считать однородными тонкими стержнями; при определении  необходимых для вычисления кинетической энергии скоростей воспользоваться графоаналитическим способом, изобразив на чертеже положение мгновенного центра скоростей шатуна 2, необходимые расстояния определить графически.

Условия к задаче 1

| № условия | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , град | 30 | 45 | 60 | 120 | 135 | 150 | 210 | 225 | 240 | 300 |
| М, Нм | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 |

Рисунки к задаче 1

Задача 2.

Механизм состоит из ступенчатых колес 1-3, находящихся в зацеплении, зубчатой рейки 4 и груза 5, привязанного к концу нити, намотанной на одно из колес. Радиусы ступеней колес равны соответственно: у колеса 1 - , , у колеса 2 - , , у колеса 3 - , . На зубчатую рейку начинает действовать сила F, направленная вертикально вверх. Определить зависимость от времени окружных сил, действующих в зацеплении колес и рейки и закон движения груза, считая, что движение начинается из состояния покоя.

При расчетах массы  тел считать равными , ,  cоответственно, радиусы инерции колес равны , , .

Задача на применение принципа Даламбера.

Условия к задаче 2

| Номер условия | F, H |
| --- | --- |
| 0 | 32g(3t-) |
| 1 | 38g(1-5t+2) |
| 2 | 22g(2) |
| 3 | 32g(1+0,2t) |
| 4 | 56g(1-0,2) |
| 5 | 38g(1-0,1t) |
| 6 | 32gCos( |
| 7 | 38g(1-sin(/6)) |
| 8 | 38g |
| 9 | 23g |

Рисунки к задаче 2